## Slide 1
CISCO IOS 路由器
基本配置实验汇报
实验六 · 计算机网络课程
Notes: 【开场白】 大家好，我今天要汇报的是实验四——CISCO IOS路由器基本配置实验。 这个实验的主要目标是通过实际操作，理解网络层和路由的基本原理， 并掌握路由器的配置方法。接下来我会分几个部分来介绍这次实验的内容和心得。

## Slide 2
01 实验目的与要求
实验目的
理解网络层和路由的基本原理
掌握路由器配置网络和组网的方法
掌握 IP 协议、IP 地址与路由的概念
掌握 IP 协议和路由的基本原理
了解在模拟器下配置网络的方法
实验要求
使用 Router eSIM v1.1 模拟器，模拟路由器配置环境
使用 CCNA Network Visualizer 6.0 配置：
  静态路由
  动态路由 (RIP)
  交换机端口 VLAN
使用 Packet Tracer 7.0 进行综合组网实验
Notes: 【朗读内容】 这次实验的目的主要有以下几点： 第一，理解网络层和路由的基本原理； 第二，掌握路由器的配置方法，包括 IP 协议和地址的配置； 第三，了解在模拟器环境下根据教程配置网络的方法。 在实验要求方面，我们需要使用两个主要工具： 一是 Router eSIM v1.1，用于模拟基本的路由器 IOS 命令操作； 二是 CCNA Network Visualizer 6.0，用于配置静态路由、动态路由和 VLAN； 另外还需要使用思科 Packet Tracer 7.0 进行综合实验。

## Slide 3
02 路由器基础知识
路由器结构
路由器包含 CPU（负责路由选择、协议转换）、内存（ROM/Flash/NVRAM/RAM）、接口（以太网、串行等）、控制台端口等。
Cisco IOS
网间网操作系统，为路由器和交换机提供基础平台，令信息从一个网络路由交换至另一个网络，版本号由主版本、辅助版本和维护版本三部分组成。
路由器功能
工作在第 3 层（网络层），互连不同类型的网络，选择最优路径，转发数据包，划分广播域，提供流量管理与访问控制列表过滤功能。
配置方式
共 5 种：Console 端口配置（首次必用）、辅助端口配置、Telnet 远程登录、TFTP Server 以及 Network Management Station。
Notes: 【朗读内容】 在进行实验之前，我们先回顾路由器的基础知识。 路由器本质上是一台计算机，它包含 CPU、内存（ROM、Flash、NVRAM、RAM四种）、各类接口和控制台端口等组件。 Cisco IOS 是思科的网间网操作系统，它为设备提供基础平台，使数据包可以在不同网络之间路由。 路由器的核心功能是工作在第三层，根据路由表选择最优路径转发数据包，同时也能划分广播域和进行流量管理。 路由器的配置方式有五种，其中第一次配置只能通过 Console 端口进行，配置好 IP 地址之后才能使用其他方式远程配置。

## Slide 4
03 Cisco IOS 配置模式
普通用户模式
Router>
只能查看有限状态，无法修改配置
特权用户模式
Router#
全面查看状态，可进入配置模式
全局配置模式
Router(config)#
对路由器整体进行配置
接口配置模式
Router(config-if)#
对特定接口进行配置（IP地址等）
常用命令速查
命令 | 说明
enable | 进入特权用户模式
config terminal | 进入全局配置模式
show running-config | 查看当前运行配置（RAM）
show startup-config | 查看启动配置（NVRAM）
show interfaces | 查看接口状态
no shutdown | 手工开启端口
copy run start | 保存配置
Notes: 【朗读内容】 在这张幻灯片里，我要介绍 Cisco IOS 的配置模式。 IOS 有四种主要的配置模式，形成一个层次结构： 第一是普通用户模式，提示符是 Router>，只能进行有限查看； 第二是特权用户模式，提示符是 Router#，输入 enable 命令进入，可以全面查看状态； 第三是全局配置模式，输入 config terminal 进入，可以对路由器整体做配置； 第四是接口配置模式，可以对特定接口配置 IP 地址等参数。 下面的表格列出了一些常用命令，比如 show running-config 可以查看当前运行中的配置，no shutdown 用来手工激活端口，copy running-config startup-config 用来保存配置，防止重启后丢失。

## Slide 5
04 静态路由配置
概念与特点
由网管人员手工添加到路由表中
不占用路由器 CPU 资源
不占用路由器间带宽
数据路由由管理员指定，更安全
适用于网络拓扑简单、链路单一的场景
拓扑变化时需手动更新路由表
配置命令
命令格式：
ip route [dest_net] [mask]
[next_hop | exit_interface]
示例（RouterA）：
RouterA(config)#ip route
199.6.13.0 255.255.255.0
201.100.11.2
默认路由（Stub 网络）：
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.2.2
Notes: 【朗读内容】 第四部分是静态路由的配置。 静态路由是由网络管理员手工添加到路由表中的路由条目。它的优点是不占用 CPU 资源和带宽，数据路由路径由管理员指定，安全性较高。但缺点是当网络拓扑发生变化时，需要手动更新路由表，不适合复杂多变的大型网络。 配置静态路由的命令格式是：ip route 目标网络 子网掩码 下一跳地址或出口接口。 比如要让 RouterA 能到达 199.6.13.0 这个网络，就需要配置：ip route 199.6.13.0 255.255.255.0 201.100.11.2，意思是去往这个目标网络，下一跳是 201.100.11.2 这个地址。 对于只有一条出口的末梢网络（Stub Network），可以配置默认路由，用全零的网络地址和掩码来匹配任意目标。

## Slide 6
05 动态路由协议 RIP
01 距离向量协议
RIP 是距离向量（Distance Vector）路由协议，以跳数（Hop Count）作为度量标准选择路径，最大跳数 15，超过则不可达。
02 定期更新
默认每隔 30 秒向相邻路由器广播一次路由更新，路由无效时间 180 秒，路由被清除时间 240 秒。
03 负载均衡
在价值相等的路径上最多允许 6 条路径做负载均衡，管理距离为 120。
配置示例（RouterA）
RouterA(config)#router rip
RouterA(config-router)#network 201.100.11.0
RouterA(config-router)#network 199.6.13.0
RouterA(config-router)#exit
Notes: 【朗读内容】 接下来介绍动态路由协议 RIP。 相对于静态路由，动态路由协议能让路由器自动学习网络拓扑，自动建立路由表。RIP 协议是其中最简单的一种。 RIP 有几个重要特点： 第一，它是距离向量协议，用跳数作为度量标准，最大跳数是 15，超过就认为不可达； 第二，它每隔 30 秒定期向相邻路由器发送路由更新； 第三，管理距离是 120，比静态路由的 1 要大，所以当静态路由和 RIP 都知道同一个目标时，会优先选择静态路由。 配置 RIP 非常简单，只需要两条命令：router rip 启用协议，然后用 network 命令声明路由器直连的网络即可。

## Slide 7
06 访问控制列表（ACL）
ACL 类型比较
类型 | 序列号 | 检查内容
标准访问列表 | 1～99 | 仅检查源 IP 地址
扩展访问列表 | 100～199 | 源地址、目标地址、协议、端口号等
ACL 应用步骤：
① 创建 ACL（access-list 命令）
② 在接口模式下应用（ip access-group）
③ 指定方向：in（入）或 out（出）
配置示例
标准 ACL — 限制主机访问：
RouterB(config)#access-list 50 deny host 192.5.5.6
RouterB(config)#access-list 50 permit any
RouterB(config-if)#ip access-group 50 out
扩展 ACL — 限制子网访问：
RouterB(config)#access-list 51 deny 192.5.5.8 255.255.255.248
RouterB(config)#access-list 51 permit any
限制 Telnet 登录：
RouterA(config)#access-list 50 deny host 205.7.5.8
RouterA(config)#access-list 50 permit any
RouterA(config-line)#access-class 50 in
Notes: 【朗读内容】 第六部分是访问控制列表，也就是 ACL。 ACL 是一个有序的语句集合，用于在路由器接口上过滤数据包，控制哪些流量可以通过，哪些被拒绝。 ACL 分为两种： 标准访问列表，编号 1 到 99，只检查源 IP 地址； 扩展访问列表，编号 100 到 199，可以检查源地址、目标地址、协议类型、端口号等更多条件，控制更加精细。 配置 ACL 的步骤是：先用 access-list 命令创建列表，然后在接口配置模式下用 ip access-group 命令应用，并指定是对入方向还是出方向的流量进行过滤。 右边的示例展示了三种场景：限制特定主机访问某子网、限制某个子网访问另一子网、以及防止特定主机远程登录路由器。

## Slide 8
07 VLAN 配置
VLAN（虚拟局域网）是在交换机上提供广播域分段化的技术，允许一组用户共享独立广播域，有效控制广播范围，提高网络安全性与整体性能。
①
配置 VTP 域
设置 VTP 管理域名，核心交换机设为 Server 模式，分支设为 Client 或 Transparent 模式。
②
配置 Trunk 端口
连接两台交换机的接口配置为 Trunk 模式，使用 802.1q 封装，传输多个 VLAN 的数据帧。
③
创建 VLAN
在 Server 模式交换机上创建 VLAN，如 vlan 10 和 vlan 20，并命名。
④
分配端口到 VLAN
将交换机端口配置为 access 模式，并指定所属 VLAN，如 switchport access vlan 10。
💡 VLAN 间通信需要路由器或第三层交换机（Layer 3 Switch）进行路由，不同 VLAN 的主机即使在同一物理交换机上也必须经过路由层才能互通。
Notes: 【朗读内容】 第七部分是 VLAN 的配置。 VLAN 即虚拟局域网，是在交换机上实现广播域分割的技术。它允许我们将不同物理位置的设备划分到同一个逻辑网段，从而提高网络的灵活性、安全性和管理效率。 VLAN 的配置主要有四个步骤： 第一步，配置 VTP 域，统一管理 VLAN 信息； 第二步，将交换机之间连接的端口配置为 Trunk 模式，使其能够传输多个 VLAN 的数据； 第三步，在服务器模式的交换机上创建 VLAN； 第四步，将各个接入端口分配到对应的 VLAN。 需要注意的是，不同 VLAN 之间的通信需要借助路由器或者第三层交换机来完成，因为 VLAN 从逻辑上隔离了广播域。

## Slide 9
08 实验总结与心得
✅ 掌握技能
熟悉了 Cisco IOS 配置模式切换、路由器基本命令操作及查看路由器运行状态的方法。
🔗 路由理解
深入理解了静态路由与动态路由 RIP 的区别：静态路由安全稳定但需手动维护；RIP 自动学习但管理距离较大。
🛡️ 网络安全
通过 ACL 实验理解了如何在路由器接口上实现精细的访问控制，包括标准和扩展两种类型。
📡 VLAN 实践
掌握了 VTP 协议、Trunk 配置和 VLAN 间路由，理解了广播域分割对网络性能的提升作用。
通过本次实验，我深刻体会到网络配置的系统性和严谨性。每一个命令都有其明确的意义，路由器的层次化配置模式也体现了系统安全设计的思想。
Notes: 【朗读内容】 最后来总结一下这次实验的收获。 通过这次实验，我有以下几点心得体会： 第一，熟悉了 Cisco IOS 的操作环境。通过在模拟器上大量练习命令，我已经能够熟练地在各种配置模式之间切换，并通过 show 命令诊断网络状态。 第二，深入理解了静态路由和动态路由的区别。静态路由适合简单、稳定的网络环境，而 RIP 这类动态路由协议更适合需要自动适应拓扑变化的场景。两者各有优劣，实际工程中往往结合使用。 第三，ACL 的实验让我理解了网络访问控制的重要性，合理配置 ACL 是保护网络安全的重要手段。 第四，VLAN 的实验让我理解了如何通过逻辑分割来优化网络性能和安全性。 总的来说，这次实验让我把课堂上学到的理论知识和实际操作结合起来，收获很大。谢谢大家！

## Slide 10
谢谢聆听
Q & A
计算机网络课程 · 实验四汇报
Notes: 【结尾】 以上就是我的汇报内容，感谢各位老师和同学的聆听，请问大家有什么问题或建议？