## Slide 1: 《汇编语言》随堂练习题
姓名 + 学号
课题测试
2025-11-5

## Slide 2
当运算结果为10011001，SF= __，ZF=__，PF=____。
47的十六进制数是___，二进制数是___。
AL = 45H，执行“AND AL，0B8H”后，AL=____，CF=_____。
填空题
Notes: 5分钟

## Slide 3
存储器中存放的数据如下图所示，请写出05421H和05422H字单元的内容。
若AL=8AH, BL=4BH.
  ADD AL, BL
  JC NEXT
    OR AL, 47H
HLT
NEXT: ADC AL, 0
  HLT
程序执行后： AL = ________
Notes: 5分钟

## Slide 4: 6. 从2000H单元开始，存放着14H个数据，找出最大一个，并将其存在2000H中。请在方框中各填一条指令。
GATMAX： MOV BX，2000H
MOV AL，[BX]
MOV CX，14H
P1： ___ ① ______
CMP AL，[BX]
JAE P2
MOV AL，[BX]
P2： ___ ② _______
JNZ P1
MOV BX，2000H
MOV [BX]，AL
HLT
Notes: 10分钟

## Slide 5: 7. 设已定义数据段如下： DATA SEGEMENT DAX DB XXH DAY DB ? DATA ENDS 下列程序段完成功能：判断变量DAX的值是否大于等于0。若大于等于0，则将DAY单元置为0FFH；否则将DAY单元的值置为00H。
    MOV AL, DAX
CMP AL，0
___ ① _______
MOV AL，0
___ ② _______
GRE: MOV AL，0FFH
LEE: MOV DAY, AL
Notes: 10分钟

## Slide 6: 考试模拟题
2025-11-29

## Slide 7
C

## Slide 13
NEXT：

## Slide 14: 参考答案